This page was exported from MedTech Tecnologia Médica [    https://www.medtech.com.br/loja    ]

Export date: Thu Apr 18 13:04:43 2024 / +0000 GMT

# “BOUGIE” - Guia MedTech VENTILADO / OXIGENADO p/ intubação traqueal (adulto 15F) Cx/5

Preço: R$ 300,00

SKU (ref.:): BV-ADT-15F-5

Categoria do produto: Bougie - Guia MedTech para intubação traqueal, Bougie – Guia MedTech para intubação traqueal - Ventilado

Página do produto: https://www.medtech.com.br/loja/?product=bougie-guia-medtech-ventilado-para-intubacao-traqueal-adulto-copia

## Sumário do produto

“BOUGIE” - Guia MedTech Ventilado / Oxigenado para intubação traqueal - Permite ofertar um fluxo de oxigênio durante o procedimento;

Tamanho: Adulto - para uso com tubos traqueais entre 5.5mm a 10,0mm

Características: comp 70 cm / espessura 5,0 mm (15F)

Apresentação: CAIXA FECHADA COM 5 UNIDADES, esterilizadas em embalagens individuais descartáveis prontas para uso imediato

## Descrição do Produto

# CAIXA FECHADA com 5 unidades do Guia “BOUGIE” MedTech VENTILADO/OXIGENADO para intubação traqueal em embalagens individuais, esterilizados e prontos para uso imediato;

+ PRATICIDADE e ECONOMIA !!!

Guia “BOUGIE” MedTech VENTILADO/OXIGENADO para intubação traqueal

Descartável / estéril (Bougie-Ventilado MedTech)

Dispositivo auxiliar imprescindível para facilitar a intubação traqueal em procedimentos anestésico/cirúrgicos de rotina e/ou em emergências;

# Guia para intubação traqueal que permite ofertar um fluxo de oxigênio durante as manobras;

Indispensável em casos de intubação difícil !!!

Tamanho: Adulto para uso com tubos traqueais entre 5.5mm a 10,0mm

Comprimento: 70 cm

Espessura: 5,0 mm (15F)

* Cor contrastante (amarelo brilhante): destaca visualmente o Bougie Ventilado/OxigenadoMedTech durante manobras de IOT;

* Superfície anti-aderente, facilita o deslizar do tubo traqueal;

* Marcações situadas na face anterior do Bougie Ventilado/Oxigenado MedTech favorecem a leitura durante todo o procedimento;

* Segmento distal angulado com marca visual indicativa em seu ponto de deflexão;

* Ponta arredondada e atraumática;

* Haste redonda semi-flexível tubular com luz interna e dois orifícios laterais distais para ventilação;

* Conector padrão 15mm de fácil acoplamento e desacoplamento;

Fabricado em Polietileno de baixa densidade com superfície ultrapolida.

# ISENTO DE LÁTEX #

Apresentação: estéril, embalado em envelope individual com face transparente e pronto para uso imediato

Produzido com exclusividade MedTech

Qualidade Internacional com certificação ISO 9000 e CE - Empresa com Certificado de Boas Práticas (BPAD) Anvisa

Registro no Ministério da Saúde (ANVISA)

Palavras chave: Anestesia | Intubação | Intubação difícil | Dispositivo auxiliar para intubação | GIT | Guia ventilado para intubação traqueal | Bougie | Via Aérea Difícil | Guia Bougie Ventilado| Guia Bougie Ventilado para anestesia

## Atributos do produto

- Dimensões: 69.5 x 15 x 4 cm

- Peso: 0.015 kg

- Tamanho:: 15F (5,00 mm)

- Apresentação:: Caixa fechada com 5 unidades em embalagens individuais

Data em que o produto foi adicionado: 2019-06-09 03:49:58

Data da alteração do produto: 2022-11-25 09:36:53

Product export as MS Document by WooCommerce PDF & Print plugin.